## Slide 1: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych
Metoda lagrange’a, która będzie naszym podstawowym narzędziem uzyskiwania równań modelu matematycznego układu elektromechanicznego pochodzi od wybitnego włoskiego matematyka Giuseppe Lodovico Lagrange’a (1736-1813), urodzonego w Turynie, a pracującego w późniejszym okresie i zmarłego w Paryżu. Lagrange uogólnił i doprowadził do bardzo popularnej i użytecznej postaci tzw. „zasadę prac wirtualnych” opracowaną przez d’Alemberta. Jean le Rond d’Alembert (1717-1783), o którym warto wspomnieć, był wielkim filozofem, matematykiem i fizykiem francuskim – współredaktorem wielkiej Encyklopedii francuskiej. Jego imię pochodzi od nazwy kościoła w centrum paryża – St. Jean le Rond – gdzie został porzucony jako nieślubne dziecko francuskiego generała i znanej wówczas pisarki. Został porządnie wykształcony (bo ojciec anonimowo płacił na jego wykształcenie) i został członkiem akademii francuskiej. Dzieło, z którego pochodzi ta przełomowa w klasycznej mechanice zasada – to „Traite de dynamique”

## Slide 2: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (2)
dynamika jest nauką dotyczącą ruchu i zmian. W najogólniejszym podejściu odnosi się tak do procesów życiowych jak i martwej natury. Rządzi ona małymi cząsteczkami, obiektami technicznymi, przemianą materii, ale dotyczy także ludzi, grup ludzi w ich indywidualnym i społecznym wymiarze. W dynamice zawsze mamy do czynienia z przyczyną ruchu, czy zmiany, zasadami reakcji na te przyczyny (modelem), które na końcu objawiają się w postaci trajektorii ruchu opisywanego zjawiska, czyli przebiegu w czasie tych zmian.
W mechanice, czy w elektromechanice oznacza opisanie związku pomiędzy przyczynami ruchu, takimi jak przyłożone siły czy moment obrotowy lub napięcie elektryczne, a przebiegiem czasowym wywołanych zmian.
Przechodząc na bardziej praktyczny grunt, można powiedzieć, że równania dynamiki ruchu dostarczają związków pomiędzy siłami i momentami (napięciami) i siłami kontaktu z otoczeniem, a trajektorią ruchu układu. Równania te mają zasadnicze znaczenie dla projektowania, sterowania i badań symulacyjnych urządzeń technologicznych

## Slide 3: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (3)
Równania dynamiki ruchu układu pozwalają na obliczenia trajektorii ruchu, przy określonych napędach i sterowaniach, a także w wyniku kontaktu z otoczeniem
Równania ruchu pozwalają także na stosowanie „dynamiki odwrotnej” – to znaczy na obliczenia sił, momentów i sterowań - przy zadanych, pożądanych trajektoriach, i określenia jakie wymogi i parametry muszą mieć napędy, które zrealizują taki ruch
Przedstawione tu zasady wywodzą się z klasycznej mechaniki teoretycznej, ale mają pełne zastosowanie także do wkładów elektrycznych i elektromechanicznych. Wywodzi się to stąd, że oba te typy układów spełniają „zasadę stacjonarnego (najmniejszego) działania” , która w ogólny sposób opisuje optymalizowanie ruchu mające miejsce w przyrodzie.
Opis dynamiki nie jest łatwy, wywodzi się od Izaaka Newtona, a następnie był rozwijany i uogólniany przez badaczy XVII i IX a nawet potem XX wieku (dla układów nieholonomicznych), takich jak d’Alembert a następnie Lagrange, którego równaniami będziemy się posługiwali

## Slide 4: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (4)
Metoda lagrange’a, której będziemy tu używać, jest metodą bazującą na opisaniu energii kinetycznej i potencjalnej badanego obiektu i zapisaniu funkcji lagrange’a, która jest różnicą energii kinetycznej i potencjalnej. Metoda wynika z zasady prac wirtualnych sformułowanej przez d’Alemberta i jest jej uogólnieniem. Jest to metoda nie-wektorowa, przez co chyba łatwiejsza do stosowania przez automatyków i ogólniej osób nie związanych szczególnie ze studiowaniem mechaniki. Zamiast wektorów i kierunków z nimi związanych metoda lagrange’a używa współrzędnych uogólnionych (generalized co-ordinates), których dobór zgodnie z zasadą niezależności i zgodności z więzami, narzuca opisywany kierunek ruchu.
Należy mocno podkreślić, że bez względu na metodę użytą do utworzenia równań ruchu, równania te są takie same w swojej końcowej formie, o ile stosuje się w nich ten sam zestaw zmiennych opisujących ruch.
Równania ruchu mogą mieć różną postać, mniej lub bardziej skomplikowaną w zapisie dynamiki ruchu tego samego obiektu, ale to zależy od doboru zmiennych w których ten ruch przedstawiamy. Można powiedzieć w uproszczony sposób, że współrzędne opisujące ruch można dobrać mniej lub bardziej trafnie, i od tego zależy stopień komplikacji zapisu modelu matematycznego, albo możliwość bezpośredniego pomiaru zmiennych

## Slide 5: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (5)
Jest obszerna literatura, która przedstawia metodę lagrange’a i jej zastosowania do modelowania układów mechanicznych (w tym manipulatorów i robotów) i układów elektromechanicznych
Do polecanej literatury należy książka, której okładka jest pokazana obok i którą można skopiować nieodpłatnie stosując podane wcześniej linki.
Drugi rozdział tej książki jest poświęcony bezpośre- dnio układom mechanicznym i elektromechanicznym, a wszystkie pokazywane dalej napędy wykorzystują tą metodę do wyprowadzania równań ruchu.

## Slide 6: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (6)
Równania Lagrange’a mają następującą ogólną postać:
Gdzie: - jest funkcją lagrange’a, czyli różnicą pomiędzy energią kinetyczną i potencjalną badanego układu - natomiast s - jest liczbą stopni swobody układu
Energia kinetyczna to forma energii, która jest zależna od prędkości, czyli , a energia potencjalna to energia niezależna od prędkości, czyli:
- jest prędkością uogólnioną, czyli pochodną podług czasu współrzędnej uogólnionej .

## Slide 7: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (6)
Liczba naturalna s w równaniu (Љ) oznacza liczbę stopni swobody układu, czyli najmniejszą liczbę niezależnych od siebie współrzędnych wystarczających do opisania położenia układu
Warto podkreślić, że postać ogólna równań lagrange’a (Љ) jest taka sama dla wszystkich s równań ruchu, a różne postacie indywidualne wystąpią dopiero po wprowadzeniu konkretnych zmiennych
Czas t, może występować w postaci jawnej w funkcji lagrange’a (Љ Љ) , jeżeli jakaś z form energii zależy w sposób jawny od czasu, co ma miejsce rzadko.
Po prawej stronie równania lagrange’a występuje siła uogólniona , która działa w kierunku k- tej współrzędnej uogólnionej , a oblicza się ją w następujący sposób:
- czyli jest to suma rzutów wszystkich sił występujących w układzie na kierunek działania k-tej współrzędnej uogólnionej .
=

## Slide 8: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (6)
Rzuty te oblicza się korzystając ze wzorów transformacyjnych, pomiędzy współrzędnymi uogólnionymi, a współrzędnymi opisu pierwotnego (na przykład kartezjańskimi). Te Wzory transformacyjne w ogólny sposób zapisujemy jako
Współrzędne opisu pierwotnego, to dowolne współrzędne, w których jest nam wygodnie zapisać energie wchodzące do funkcji lagrange’a, ale ostatecznie przed ich użyciem w równaniach lagrange’a, funkcja lagrange’a musi być wyrażona we współrzędnych uogólnionych, do czego służą właśnie te wzory transformacyjne (Љ Љ Љ)
Energie kinetyczne to energie związane z prędkością ruchu, a więc na przykład energia członu manipulatora związana z jego ruchem liniowym (posuwistym) i ruchem obrotowym, lub prąd elektryczny w obwodzie elektrycznym – jako pochodna ruchu ładunku
Energie potencjalne to energie statyczne; w mechanice to energia napięcia lub skręcenia sprężyny, a także energia masy podniesionej w polu grawitacyjnym, a w układzie elektrycznym ładunek elektryczny, na przykład na kondensatorze.
)
(Љ Љ Љ)

## Slide 9: Więzy, równania transformacyjne
Przy analizie ruchu układów dynamicznych mamy do czynienia z ruchem swobodnym albo z ruchem skrępowanym więzami. W układach technicznych i w praktyce najczęściej występuje ruch skrępowany. Przekłady ruchu swobodnego to spadanie swobodne bryły, rzut jakimś obiektem, a w astronomii ruchy ciał niebieskich.
Więzy (constraints) są to ograniczenia fizyczne nałożone na obiekt, tak że nie może się poruszać swobodnie. Więzy mogą mieć bardzo różnorodną postać: może to być, na przykład’ pręt czy linka, która ogranicza swobodę ruchu kulki albo wahadła (pendelum). Może to być wał mechaniczny (shaft) na którym obraca się bryła (wirnik, koło); może to rura albo pojemnik, w którym obiekt rzucony (latający) jest swobodny w określonym wymiarami pomieszczenia zakresie. Może to być powierzchnia (płaszczyzna) po której toczy się koło.
W elektryce więzy te mają najczęściej postać węzłów sieci elektrycznej.

## Slide 10: Więzy, równania transformacyjne (2)
Dla celów analitycznych, czyli praktycznie do tworzenia równań ruchu więzy zapisujemy w postaci równań albo nierówności w tym zapisie:
- jest wektorem położenia układu złożonym ze współrzędnych opisu pierwotnego. Współrzędne wektora do dowolne współrzędne dogodne w opisie układu, często kartezjańskie, mogą być w nadmiarze.
= - jest jedną z wymienionych relacji równości lub nierówności
- jest wektorem współrzędnych uogólnionych, o liczbie równej liczbie stopni swobody s
- oznacza czas
W NAJBARDZIEJ OGÓLNEJ POSTACI ZAPISU WIĘZÓW ZWYKLE TYLKO NIEKTÓRE OPCJE WYSTĘPUJĄ I STĄD POCHODZI PODZIAŁ WIĘZÓW NA KILKA KATEGORII
)
)
(

## Slide 11: Więzy, równania transformacyjne (3)
W PRZEPADKU RELACJI RÓWNOŚCI = SĄ TO WIĘZY SZTYWNE (STIFF), A W PRZYPADKU NIERÓWNOŚCI = WIĘZY ZWALNIAJĄCE
W PRZYPADKU, GDY W RELACJI WIĘZÓW NIE WYSTĘPUJE WEKTOR ORĘDKOŚCI SĄ TO WIĘZY GEOMETRYCZNE, A W PRZECIWNYM PRZYPADKU WIĘZY KINEMATYCZNE
JAK W RELACJI WIĘZÓW NIE WYSTĘPUJE CZAS W POSTACI JAWNEJ – SĄ TO WIĘZY SKLERONOMICZNE, A GDY WYSTĘPUJE (RZADKA KONIECZNOŚĆ) - WIZY REONOMICZNE
I NAJWAŻNIEJSZY PODZIAŁ – PONIEWAŻ WPŁYWA NA POSTAĆ RÓWNAŃ LAGRANGE’A: WIĘZY HOLONOMICZNE I WIĘZY NIEHOLONOMICZNE. Więzy holonomiczne to wszystkie geometryczne i te z więzów kinematycznych, które poprzez całkowanie można doprowadzić do postaci więzów geometrycznych. Więzy nieholonomiczne to więzy kinematyczne niecałkowalne
Więzy nieholonomiczne w praktyce występują przy opisie ograniczeń swobody ruchu toczenia się bez poślizgu (kula, koło, walec na szorstkim podłożu)
W naszym kursie ograniczymy się do modelowania układów dynamicznych o więzach holonomicznych

## Slide 12: Więzy, równania transformacyjne, stopnie swobody (3)
W zagadnieniach elektrycznych dotyczących sieci elektrycznych (obwodów) więzy wynikają z pierwszego prawo Kirchhoffa : „suma prądów dopływających do węzła jest równa zero”: czyli: gdzie: - jest prądem elektrycznym, a - Ładunkiem elektrycznym
Jest to przy okazji przykład więzów kinematycznych całkowalnych
Liczba stopni swobody s jest to liczba współrzędnych koniecznych i zarazem wystarczających do opisania położenia układu; jest to liczba niezależnych przesunięć wirtualnych (możliwych) w układzie, które nie zrywają więzów
Zgodnie z zasadą d’Alemberta każde równanie więzów holonomicznych zmniejsza liczbę stopni swobody o jeden.
Siły zewnętrzne działające w układzie transformujemy do współrzędnych uogólnionych poprzez porównanie pracy wirtualnej wyrażonej współrzędnych opisu pierwotnego i we współrzędnych uogólnionych, przy zastosowaniu wzorów transformacyjnych
Љ Љ Љ)

## Slide 13: Metoda lagrange’a układania (formułowania) równań ruchu układów dynamicznych (6)
Metoda opisu dynamiki układu w postaci równań lagrangea odnosi się także, jak wspomniano, do układów elektrycznych i elektromechanicznych i znajduje skuteczne zastosowania w opisie i sterowaniu maszyn i napędów elektrycznych
Jest to pokazane szczegółowo w prezentowanej wcześniej literaturze, w szczególności w książce „dynamics and control of electrical drives”
W układach elektrycznych energią kinetyczną jest energia pola magnetycznego związana z przepływem prądu elektrycznego i magnesami trwałymi.
wynika to stąd, że współrzędną uogólnioną typu elektrycznego jest ładunek elektryczny Q, a jego pochodna podług czasu - to prąd elektryczny
I tak: to energia kinetyczna pola magnetycznego pojedynczej cewki o liniowej charakterystyce, a to energia pola elektrycznego (potencjalna) związana naładowanym kondensatorem
Przypadki nieliniowe oraz sprzężone (cewki, kondensatory) opisane są w literaturze

## Slide 14: Przykłady więzów
Przykład 1 Dwie kulki na pręcie sztywnym założenia: - kulki są niewielkie i traktujemy je jako punkty materialne - pręt ma pomijalnie małą masę i się nie zgina, ani nie naciąga w układzie występuje jedno równanie więzów geometrycznych: stąd: Układ jest opisany współrzędnymi kartezjańskimi: liczba stopni swobody wynosi:

## Slide 15: Przykłady więzów
Równanie eliminujące jedną zmienną z układy pierwotnego, na przykład zmienną
Wtedy wektor współrzędnych uogólnionych ma postać: inny korzystniejszy wektor zmiennych uogólnionych miałby jako współrzędne uogólnione: współrzędne kartezjańskie jednej z kulek np. i kąt obrotu pręta :
A gdyby więzy fizyczne były w postaci cienkiej linki stalowej? Wtedy to by były więzy zwalniające: i liczba stopni swobody wynosiłaby dla oraz: Dla