## Slide 1: Procedury równań różniczkowych zwyczajnych (ODE) -w programie MAtlab
Procedury rozwiązywania ode w programach matlab mają taką samą strukturę, co pozwala ja prześledzić na przykładzie podstawowej (uniwersalnej) procedury ode45:
[t,y] = ode45(odefun,tspan,y0)
[t,y] = ode45(odefun,tspan,y0,options)
[t,y,te,ye,ie] = ode45(odefun,tspan,y0,options)
sol = ode45(___)
Po lewej stronie równania jest rezultat działania procedury [t,y] , to znaczy wektor zmiennych niezależnych t i wektor funkcji y (krzywych) będących rozwiązaniem.
Po prawej stronie jest nazwa procedury (w tym przypadku ode45) i w nawiasie jej parametry. Koniecznie muszą być trzy: funkcja prawych stron równań różniczkowych odefun najczęściej podana jako function_handle @ , dalej przedział zmiennej niezależnej tspan , może być w różnej postaci np.: tspan=[tp tk] lub tspan=[tp:krok:tk] albo też w postaci: linspace(tp,tk,N) . Ostatni parametr procedury to wektor warunków początkowych zmiennych zależnych y0 .

## Slide 2: Procedury równań różniczkowych zwyczajnych (ODE) -w programie MAtlab
Procedury ode w programach matlab mają wiele szczegółowych opcji, które mogą modyfikować parametry dotyczące procedur albo nawet zmieniać sposób przygotowania równań do procedowania. Poniżej jest lista opcji:
options = struct with fields:
AbsTol: 1.0000e-09
BDF: []
Events: []
InitialStep: []
Jacobian: []
JConstant: []
JPattern: []
Mass: []
MassSingular: []
MaxOrder: []
MaxStep: []
NonNegative: []
NormControl: []
OutputFcn: []
OutputSel: []
Refine: []
RelTol: 1.0000e-08
Stats: []
Vectorized: []
MStateDependence: []
MvPattern: []
InitialSlope: []

## Slide 3: Procedury równań różniczkowych zwyczajnych (ODE) -w programie MAtlab
Wśród opcji, oprócz dokładności rozwiązań: bezwzględnej AbsTol i względnej reltol, warto zwrócić uwagę na opcję mass[ ], która pozwala rozwiązywać równania ode w postaci: M(t,y)y′ = f(t,y) , a więc bez sprowadzania układu równań do postaci normalnej: y′ = f(t,y). I tutaj jest przydatna funkcja massMatrixForm, która wyodrębnia macierz „Masy” M(t,y)y′ i prawe strony.
Aby korzystać z opcji w racjonalny sposób należy koniecznie skorzystać z dokumentacji procedery poprzez: help ode45 - w tym przypadku.
Opcje wprowadza się poprzez funkcje odeset; szczegóły w dokumentacji dostęp za pomocą „help”
options = odeset(Name,Value,...)
options = odeset(oldopts,Name,Value,...)
options = odeset(oldopts,newopts)
odeset

## Slide 4: Procedury równań różniczkowych zwyczajnych (ODE) -w programie MAtlab
Matlab oferuje szereg procedur rozwiązywania ode np. ode113 , w tym procedury dla układów „sztywnych”; ode15s; ode23s.
Układy „sztywne” (stiff), to takie które, poprzez parametry równań mają w sobie bardzo różniące się stałe czasowe rozwiązań. W mechanice ma to miejsce przy dużych sztywnościach struktur w zestawieniu z dość elastycznymi. W elektrotechnice to najczęściej układy z zaworami półprzewodnikowymi, które przy przełączaniu diametralnie zmieniają rezystancję.
W ofercie procedur są też dwie procedury, które mogą rozwiązywać także różniczkowo-algebraiczne, czyli dae, Są to procedury: ode23t, ode15s
przypadku dae, dotyczą dwie opcje, które należy wypełnić: oraz
Należy korzystać z dokumentacji dla każdej procedury i każdej opcji oraz z przykładów
'MassSingular’,’yes’
'InitialSlope' — vector

## Slide 5: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu pendulum with mobile pivot
Nie jest to całkiem banalny przykład, choć prosty i trudno od ręki napisać równania ruchu. Zastosujemy więc metodę równań lagrange’a
Układ jest płaski i ma dwa stopnie swobody, co widać bezpośrednio z rysunku.
W opisie występują 4 współrzędne kartezjańskie
Wygodne współrzędne uogólnione to
Dwa równania więzów geometrycznych więzy: potwierdzają liczbę stopni swobody s=2

## Slide 6: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu pendulum with mobile pivot (2)
Energia kinetyczna i potencjalna we współrzędnych kartezjańskich To:
Należy je przedstawić we współrzędnych uogólnionych do czego posłużą równania więzów oraz równania transformacyjne: i ich pochodne czasowe:
Po wstawieniu, funkcja lagrange’a, we współrzędnych uogólnionych ma postać:
+ g(H )
g(H )

## Slide 7: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu pendulum with mobile pivot (3)
Równanie wg. Lagrange’a Dla współrzędnej uogólnionej co daje:
i Dla współrzędnej uogólnionej co daje:

## Slide 8: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu pendulum with mobile pivot (4)
Obecnie należy obliczyć pracę wirtualną układu i wyznaczyć siły zewnętrzne i
Transformacja przesunięcia wirtualnego zmiennej, która nie jest zmienną uogólnioną:
Praca wirtualna po transformacji pozwala wyznaczyć siły uogólnione:
Stąd równania ruchu mają postać:
=(
=
=
+

## Slide 9: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu pendulum with mobile pivot (4)
Jak widać równania ruchu wahadła są drugiego stopnia (jak zwykłe) i są sprzężone przez drugie pochodne
Stopień równań obniżamy przez podstawienia: nowe zmienne mają dodatkowy indeks „n”
Natomiast możemy je uporządkować, ale nie znormalizować, za pomocą funkcji matlaba: massmatrixform. System, równania i zmienne trzeba wpisać w odpowiedniej formie i po użyciu funkcji massmatrixform uzyskuje się: po lewej stronie macierz mnożącą pochodne, a po drugiej strony funkcje zmiennych i wymuszeń. Jest to pomocne w tworzenie programu ale nadal wymaga odwracania macierzy przy pochodnych. W tym przypadku jest to macierz, która zależy od zmiennych, a więc odwracanie ma miejsce wielokrotnie w każdym kroku obliczeniowym.

## Slide 10: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu (5) użycie: massmatrixform
To zadajemy:
Otrzymujemy współczynniki (funkcyjne) macierzy przy pochodnych:
I to co jest po prawej stronie równań:
syms x2(t) y2(t) x1(t) y1(t) f(t,x1,x2,y1,y2) m1 m2 l Q k d0 D1 D2 g; rownania=[diff(x2(t),t)*l+diff(y2(t),t)*cos(x1(t))==Q/m2*cos(x1(t))-D2*x2(t)/(m2*l)-g*sin(x1(t)),... m2*l*diff(x2(t),t)*cos(x1(t))+(m1+m2)*diff(y2(t),t)==Q-k*(y1(t)-d0)+m2*l*x2(t)^2*sin(x1(t))-D1*y2(t),... diff(x1(t),t)==x2(t),diff(y1(t),t)==y2(t)]; zmienne=[x1(t),y1(t),x2(t),y2(t)]; [M,F]=massMatrixForm(rownania,zmienne)
M = [0, 0, l, cos(x1(t))] [0, 0, l*m2*cos(x1(t)), m1 + m2] [1, 0, 0, 0] [0, 1, 0, 0]
F = (Q*cos(x1(t)))/m2 - g*sin(x1(t)) - (D2*x2(t))/(l*m2) l*m2*sin(x1(t))*x2(t)^2 + Q - D1*y2(t) + k*(d0 - y1(t)) x2(t) y2(t)

## Slide 11: Zastosowania: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu (6)
Przedstawiona funkcja jest pomocna przy układaniu równań ruchu, ale nie rozwiązuje jednak sprawy normalizacji. Można to dokonać przez odwrócenie macierzy: M1=inv(M)
To odwrócenie symboliczne jest możliwe tylko w ramach stosowania funkcji: massmatrixform
W załączonym programie „MobPendelum_3” nie wykorzystano odwrócenia macierzy symbolicznego, tylko liczbowo wielokrotnie w każdym kroku
M1 =
[ 0, 0, 1, 0]
[ 0, 0, 0, 1]
[ (m1 + m2)/(- l*m2*cos(x1(t))^2 + l*m1 + l*m2), -cos(x1(t))/(- l*m2*cos(x1(t))^2 + l*m1 + l*m2), 0, 0]
[-(m2*cos(x1(t)))/(- m2*cos(x1(t))^2 + m1 + m2), 1/(- m2*cos(x1(t))^2 + m1 + m2), 0, 0]

## Slide 12: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu (5) wyniki symulacji komputerowej
Mała sztywność sprężyny: k=4000 N/m

## Slide 13: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu wyniki symulacji komputerowej
Mała sztywność sprężyny: k=4000 N/m

## Slide 14: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu wyniki symulacji komputerowej
duża sztywność sprężyny: k=20000 N/m

## Slide 15: przykład 4 – Wahadło o ruchomym zawieszeniu wyniki symulacji komputerowej
duża sztywność sprężyny: k=20000 N/m

## Slide 16: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi
Oto schemat badanego układu:

## Slide 17: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (2)
Liczba stopni swobody układu: a wybrane współrzędne (prędkości = prądy) uogólnione to prądy oczkowe (mesh currents) , , i ładunki niezbędne do wyznaczenia ładunku kondensatora = -
Energia kinetyczna to energia zgromadzona w polu magnetycznym związanym z cewkami:
A energia potencjalna to energia zgromadzona w kondensatorze poprzez ładunek =
Praca wirtualna układu, we współrzędnych pierwotnych wynosi:
Równania więzów wynikają z sumowania prądów (i ładunków) w węzłach: podobnie przesunięcia wirtualne:
= -

## Slide 18: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (3)
Należy także pamiętać, że każdy prąd jest pochodną ładunku, a ponieważ tutaj występuje kondensator to znajomość ładunku elektrycznego jest potrzebna
Formalnie, więc równania lagrange’a dla obwodów elektrycznych mają postać: czyli praktycznie:
Aby wykorzystać te równania, trzeba współrzędne pierwotne: , , , zastąpić współrzędnymi (zmiennymi) uogólnionymi: , , , i podobnie z przesunięciami wirtualnymi przy obliczaniu sił zewnętrznych układu Następnie wykonać różniczkowania wynikające z postaci równań lagrange’a, uporządkować pracę wirtualną podług przesunięć wirtualnych , i wyznaczyć siły zewnętrzne.
Wykonano to w programie Maple i zamieszczono z komentarzami w załączniku.

## Slide 19: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (4)
W wyniku otrzymujemy równania: -
Aby otrzymać postać normalną Równań ruchu należy pomnożyć przez macierz odwrotną do macierzy indukcyjności, co wobec macierzy indukcyjności o wartościach stałych można dokonać jednokrotnie na liczbach. Ponadto równania należy uzupełnić o dwa równania wiążące prądy z ładunkami: i przygotować program do obliczeń – w załączeniu – W Matlab’ie

## Slide 20: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (5) wyniki symulacji komputerowej
Prądy i1,i2,i3. prąd i3 to prąd ładowania kondensatora

## Slide 21: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (6) wyniki symulacji komputerowej
Napięcie ładowania kondensatora

## Slide 22: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (6) wyniki symulacji komputerowej
Prądy i4,i5. prąd i4 ograniczany tyrystorem

## Slide 23: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (7) wyniki symulacji komputerowej
Zasilanie napięciem stałym u=100 V. prąd i3 to prąd ładowania kondensatora

## Slide 24: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (7) wyniki symulacji komputerowej
Napięcie ładowania kondensatora

## Slide 25: przykład 5 – układ elektryczny z zaworami półprzewodnikowymi (7) wyniki symulacji komputerowej
Prądy i4,i5. prąd i4 (ujemny) może płynąć ponieważ E=-120 v