## Slide 1
Technologia i organizacja robót - literatura
Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.
A. Dyżewski – Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1990
Rowiński – Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa miejskiego. Wyd. Pol. Śląskiej
Ustawa – Prawo budowlane – tekst jednolity Sejm – akty prawne
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych - redakcja A.Ujma Verlag Dashofer
Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; branżowe według wytycznych
T. Przechodzień-Roboty ziemne w zimie. Wyd. Arkady

## Slide 2
cd. - literatura

## Slide 3
Normy

## Slide 4
Literatura

## Slide 5
Literatura

## Slide 6
Literatura

## Slide 7
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 8
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 9
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 10
Czynniki wpływające na koszty budowy

## Slide 11
Technologia robót ziemnych

## Slide 12
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 13
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 14
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – wykopy rozparte

## Slide 15
Technologia robót ziemnych
Umacnianie wykopów – ścianki szczelne

## Slide 16
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 17
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 18
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 19
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów
Najprostszym sposobem odwodnienia terenu, na którym prowadzi się roboty ziemne, jest wykonanie rowów terenowych, zapewniających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych poza rejon objęty robotami.
Należy zapobiegać zdzieraniu wody odpadowej na dnie wykopu.
Można temu zapobiec, jeśli na dnie wykopu zostanie wykonana sieć rowków o niewielkim spadku w kierunku narożnika wykopu, a powierzchnia dna wykopu-ukształtowana z lekkim pochyleniem w kierunku rowków.
W narożniku wykopu gdzie następuje odprowadzenie przez rowki wód z dna wykopu, należy wykonać studzienkę zbiorczą, z której, zależnie od intensywności opadów, wybiera się wiadrami lub wypompowuje mechanicznie zbierającą się wodę.

## Slide 20
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 21
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 22
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 23
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 24
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 25
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów

## Slide 26
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów - drenaże

## Slide 27
Filtry odwrotne
Filtr odwrotny jest konstrukcja gruntowa, wielowarstwowa, zabudowana z gruntów o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Cel: bezpieczne odprowadzenie wód filtracyjnych z nasypów hydrotechnicznych do drenaży rurowych lub pryzmowych .
1, grunt chroniony
2, filtr grunt chroniący

## Slide 28
Filtry odwrotne
Obecnie technologia wykonania pracochłonnych i kosztownych gruntowych filtrów odwrotnych zastępowana jest rozwiązaniami wykorzystującymi różnego rodzaju geosyntetyki.

## Slide 29
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów
Można - poza obrysem budowanego obiektu od strony, z której napływa woda lub też dookoła całej jego podziemnej części - wykonać drenaż.
Jest to sieć rurek ceramicznych, ułożonych w rowkach wypełnionych żwirem i pospółką, odprowadzających grawitacyjnie wodę gruntową poza teren robót.
Konieczność zapewnienia odbioru wody odpompowywanej z wykopu, studni depresyjnych lub napływającej z drenażu.
Najprościej jest doprowadzić tę wodę do istniejącej w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych albo innych powierzchniowych cieków wodnych

## Slide 30
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 31
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 32
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów wgłębne

## Slide 33
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód

## Slide 34
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód -

## Slide 35
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów ujęcie wód -

## Slide 36
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 37
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 38
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 39
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 40
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 41
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 42
Technologia robót ziemnych
Odwadnianie wykopów igłofiltry

## Slide 43
Roboty ziemne w okresie zimowym

## Slide 44
Roboty ziemne BHP

## Slide 45
Roboty ziemne BHP

## Slide 46
Roboty ziemne BHP

## Slide 47
Roboty ziemne BHP

## Slide 48
Roboty ziemne BHP

## Slide 49
Ułożenie rur pod jezdnią

## Slide 50
Ułożenie rur , zasypki

## Slide 51
Zabezpieczenie wykopów

## Slide 52
Wykopy pod kanalizacje

## Slide 53
Wykopy pod kanalizacje

## Slide 54
Wykopy pod kanalizacje